## Slide 1
FINAL CO-OP EVALUATION (นิเทศรอบ 2)
INTEQC I/O FINDER
ระบบสืบค้นข้อมูล I/O และแบบแปลนตู้วงจรไฟฟ้าควบคุมการผลิตโรงงานอุตสาหกรรม
Fast I/O & Electrical Schematic Finder for Industrial Plant Maintenance
นักศึกษาผู้จัดทำ: นายภูมิภัทร ศิริวัฒน์ (Phumiphat Siriwat) สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร (Silpakorn University) รหัสวิชา: 618493 สหกิจศึกษา (Cooperative Education)
สถานประกอบการ / ภาคอุตสาหกรรม: บริษัท อินเทคค์ โกลบอล จำกัด (Inteqc Global Co., Ltd.) แผนก Automation (วิศวกรรมระบบควบคุมอัตโนมัติ) โรงงานผลิตอาหารสัตว์และแปรรูปเกษตรอุตสาหกรรม ขอบเขตความสำเร็จ: Premixer, Tower 2 (P1 & P2), Tower 3
ครอบคลุม 66 ตู้ควบคุม และ 8,091 จุดต่อสาย I/O ทั่วโรงงาน

## Slide 2
01. PROBLEM STATEMENT & OBJECTIVES
ความเป็นมา ปัญหาเดิมของโรงงาน และเป้าหมายโครงการ
INTEQC I/O Finder | สหกิจศึกษารอบที่ 2 (Final Presentation) — แผนก Automation บจก. อินเทคค์ โกลบอล
❌ ปัญหาเดิมก่อนมีระบบ (Before)
1. ค้นหาช้า เสียเวลาซ่อมบำรุงสูง ช่างต้องเปิดหาข้อมูลสายไฟแยกไฟล์ Excel และสุ่มเลื่อนหาหน้าวงจรใน PDF 1,000+ หน้า ใช้เวลาเฉลี่ย 5–10 นาทีต่อครั้ง 2. ไฟล์ PDF มีขนาดใหญ่เกินไปสำหรับมือถือ ไฟล์แบบแปลน Tower 2 มีขนาดถึง 235.8 MB เปิดบนมือถือหน้าตู้แล้วเบราว์เซอร์กิน RAM สูงจนค้างหรือหลุด (Crash) 3. อุปสรรคทางภาษาจีนล้วน แบบแปลนและตารางของ Tower 2 เป็นภาษาจีนล้วน ช่างไทยอ่านไม่เข้าใจ เสี่ยงต่อการตรวจเช็กสายไฟผิดจุด 4. เลขหน้า PDF ไม่ตรงกับเลขหน้าแบบแปลนจริง เลขลำดับใน PDF ไม่ตรงกับเลขหน้าจริงในตู้คอนโทรล ทำให้พิมพ์เลขหน้าข้ามไปดูวงจรไม่ได้ตรงๆ
🎯 เป้าหมายและความสำเร็จของโครงการ (After)
1. รวมศูนย์ข้อมูลค้นหาได้ใน < 2 วินาที สร้างเว็บแอปพลิเคชันรวมข้อมูล I/O และแบบแปลน 4 โซน ค้นหาเสร็จสิ้นในเสี้ยววินาทีด้วย In-Memory Autocomplete 2. สถาปัตยกรรม Pre-rendered Image Pipeline แปลงเฉพาะหน้าแบบแปลนที่ใช้งานเป็นภาพ PNG ขนาดเพียง 150 KB โหลดได้ทันที ไม่ค้าง แม้สัญญาณเน็ตหน้างานต่ำ 3. แปลงระบบเป็นภาษาอังกฤษมาตรฐาน 100% สร้างพจนานุกรมแปลศัพท์เทคนิควิศวกรรม แปลภาษาจีนเป็นอังกฤษอัตโนมัติ ช่างเทคนิคทำงานได้แม่นยำ ปลอดภัย 4. ระบบ Reverse Indexing เชื่อมโยงพิกัดแม่นยำ สแกนตรวจจับคำว่า '页数' และแท็กอุปกรณ์ จับคู่ไปยังหน้าวงจรไฟฟ้าจริงในตู้คอนโทรลได้ถูกต้อง 100%

## Slide 3
02. MILESTONES & COMPLETED SCOPE
ความก้าวหน้าโครงการจากนิเทศรอบที่ 1 สู่ความสำเร็จรอบสุดท้าย
INTEQC I/O Finder | สหกิจศึกษารอบที่ 2 (Final Presentation) — แผนก Automation บจก. อินเทคค์ โกลบอล
📌 ความคืบหน้า ณ นิเทศรอบที่ 1 (Initial Scope)
• ออกแบบสถาปัตยกรรมระบบเบื้องต้น (Next.js + Node.js Pipeline)
• รวบรวมข้อมูลพื้นที่ Premixer (676 จุด) และ Tower 3 (2,867 จุด)
• ทดสอบการอ่านไฟล์ PDF และสกัดพิกัดเบื้องต้น
• ระบบยังจำกัดอยู่เพียงบางโซน และยังไม่ครอบคลุมสายการผลิต Tower 2
🎉 ความสำเร็จ ณ นิเทศรอบที่ 2 (Final Completed Scope)
• ขยายผลครอบคลุม Tower 2 (Phase 1 & Phase 2) เสร็จสมบูรณ์ 100%
• รวมศูนย์ข้อมูลโรงงานครบ 4 โซน: 66 ตู้ควบคุม และ 8,091 จุดต่อสาย I/O
• สร้างคลังภาพแบบแปลนความละเอียดสูงสำเร็จ 7,437 แผ่น (Zero 404s)
• เพิ่มระบบ Quick-Access Pills สลับดูวงจรกำลัง (MCC) และวงจรควบคุม (LCB)
• ทดสอบระบบ UAT ร่วมกับทีมช่างและส่งมอบระบบพร้อมใช้งานจริง
4 โซน
Premixer, T2 P1, T2 P2, T3
66 ตู้
ตู้ควบคุมไฟฟ้า (MCC, PLC, LCB, RCB)
8,091 จุด
จุดต่อสายสัญญาณ I/O ทั้งหมด
7,437 แผ่น
ภาพแบบแปลนความเร็วสูง (0% File 404)

## Slide 4
03. SYSTEM ARCHITECTURE
สถาปัตยกรรมภาพรวมของระบบ INTEQC I/O Finder
INTEQC I/O Finder | สหกิจศึกษารอบที่ 2 (Final Presentation) — แผนก Automation บจก. อินเทคค์ โกลบอล
STEP 1: RAW INPUTS
แหล่งข้อมูลดิบ
• ตารางรายการสายไฟ Excel 4 โซน (Format หลากหลาย)
• เอกสารแบบแปลนวงจรไฟฟ้า PDF 1,000+ หน้า (235 MB)
STEP 2: PIPELINE
สายพานประมวลผล (Node.js)
• parse-excel.cjs: ทำ Data Normalization & แปลภาษา
• build-pdf-mapping.cjs: สแกนพิกัด '页数' และแท็กอุปกรณ์
• build-images.cjs: เรนเดอร์ภาพ PNG ล่วงหน้า
STEP 3: CONSOLIDATION
คลังข้อมูลดิจิทัล (/public)
• io-data.json: ฐานข้อมูลสายไฟผูกพิกัดภาพแปลน
• search-index.json: ดัชนีค้นหาเร็วขนาด 300 KB
• /drawings/...: คลังภาพผังวงจร PNG คมชัด 7,437 แผ่น
STEP 4: WEB APPLICATION
ส่วนติดต่อผู้ใช้ (Next.js 16)
• Search Home: กรองโซน + Autocomplete (< 50ms)
• Machine Split View: ตารางสายไฟคู่ภาพแบบแปลน
• Quick-Access Pills สลับดูวงจรกำลังและวงจรควบคุม

## Slide 5
04. ENGINEERING CHALLENGE 1
การแก้ปัญหาความไม่สอดคล้องของข้อมูลและการแปลภาษาอัตโนมัติ
INTEQC I/O Finder | สหกิจศึกษารอบที่ 2 (Final Presentation) — แผนก Automation บจก. อินเทคค์ โกลบอล
⚙️ 1. Data Normalization Engine (parse-excel.cjs)
ปัญหาที่พบในตาราง Excel: • เครื่องหมายคั่นรหัสอุปกรณ์ไม่สม่ำเสมอ เช่น V6.4_2 บ้าง, v6-4-2 บ้าง, V6.4.2 บ้าง ทำให้ค้นหาแบบตรงตัวอักษรไม่เจอ • ข้อผิดพลาดจากการพิมพ์ (Typo) เช่น พิมพ์ตัวอักษร 'O' หรือ 'o' แทนเลขศูนย์ '0' ในที่อยู่ PLC เช่น IO.0 แทนที่จะเป็น I0.0 อัลกอริทึมการแก้ไข: • normalizeCode(code): ปรับข้อความเป็นตัวพิมพ์เล็กและแปลงตัวคั่น (_ และ -) ให้เป็นจุด (.) เสมอ
• normalizeAddress(addr): ตรวจจับและแปลงตัวอักษร 'o' ทุกตัวให้เป็นเลข '0' อัตโนมัติ ป้องกันปัญหาค้นหาไม่เจอ 100%
🌐 2. พจนานุกรมแปลภาษาอัตโนมัติ (CN_DICT)
การแก้ปัญหาแบบแปลนภาษาจีนใน Tower 2: • พัฒนาพจนานุกรมคำศัพท์เทคนิควิศวกรรม (CN_DICT) กว่า 80 รายการ แปลงคำศัพท์ภาษาจีนให้เป็นภาษาอังกฤษตามมาตรฐานสากล เช่น: - 超微粉碎机 → Micro Pulverizer - 关风器 → Air Lock - 蝶阀 → Butterfly Valve - 开门到位 → Open In-Position Limit - 变频故障 → VFD Fault • การสกัดรหัสไซโล (Bin/Silo Regex Extraction): ดักจับชื่อถังที่ฝังในภาษาจีน เช่น 'E02仓下料位' สกัดเป็นรหัส E02 พร้อมชื่อ 'E02 Silo Low Level' ทำให้ค้นหาผ่านรหัสถังได้ทันที

## Slide 6
05. ENGINEERING CHALLENGE 2
นวัตกรรมการเชื่อมโยงแบบแปลนและจำแนกประเภทวงจรไฟฟ้า
INTEQC I/O Finder | สหกิจศึกษารอบที่ 2 (Final Presentation) — แผนก Automation บจก. อินเทคค์ โกลบอล
1. ตรวจจับเลขหน้าจริง (页数)
ใช้ RegEx สแกนหาคำว่า '页数' ใน Title Block มุมขวาล่างของแบบแปลน เพื่อดึงเลขหน้าจริงในตู้ เช่น หน้า 820 ของ PDF ได้เลขจริง '2503' (ตู้ LCB_6B) แก้ปัญหาเลขหน้า PDF ไม่ตรงกับเลขหน้าแบบแปลนจริง
2. สกัดแท็กอุปกรณ์ (Device Tags)
หน้าวงจรกำลังมอเตอร์ในตู้ MCC มักไม่มี PLC Address กำกับ ระบบจึงพัฒนาการสแกนหาแท็กเบรกเกอร์และคอนแทกเตอร์ เช่น -5_69-KM1, -QF1 และสแกนสารบัญ TOC ทำให้จับคู่ได้ทั้งวงจรกำลังและวงจรควบคุม
3. จำแนกประเภทวงจรอัตโนมัติ
ฟังก์ชัน classifySchematicPage() วิเคราะห์คำสำคัญเพื่อจัดหมวดหมู่หน้าแปลน:
• Power Circuit (วงจรกำลัง MCC)
• PLC Control Circuit (วงจรควบคุม LCB)
• VFD Drive Circuit (วงจรอินเวอร์เตอร์)
• Safety & Interlock (ลิมิตสวิตช์ / E-STOP)
🏆 ผลลัพธ์: Triple-Indexed Coordinates ใน pdf-page-map.json
จัดเก็บพิกัดความสัมพันธ์ 3 มิติ: (1) addresses ผูกที่อยู่ PLC (2) cabinets ตารางหน้าตู้ (3) equipmentDrawings ผูกรหัสเครื่องจักร
เชื่อมโยงผังวงจรไฟฟ้าที่สัมพันธ์กับเครื่องจักรได้ถึง 5,076 จุดเชื่อมโยง ครอบคลุมเครื่องจักร 2,432 ตัว โดยผ่านการคัดกรองค่าพิกัดไฟฟ้า (กรอง 5.5KW, 25A) ทิ้ง 100%

## Slide 7
06. ENGINEERING CHALLENGE 3
การเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อการใช้งานบนสมาร์ตโฟนหน้างาน
INTEQC I/O Finder | สหกิจศึกษารอบที่ 2 (Final Presentation) — แผนก Automation บจก. อินเทคค์ โกลบอล
📱 ปัญหาของการเปิดดู PDF บนมือถือในโรงงาน
• ไฟล์ PDF มีขนาดใหญ่ถึง 235.8 MB (Tower 2 P2)
• เบราว์เซอร์บนมือถือต้องเรนเดอร์ลายเส้นเวกเตอร์กว่า 1,000 หน้า ทำให้เกิด Memory Spikes สูงเกิน 1.5–2 GB จนเบราว์เซอร์ค้าง/หลุด (Crash)
• โรงงานมีโครงสร้างเหล็กหนาแน่น สัญญาณเน็ตต่ำ การดาวน์โหลด 235 MB ใช้เวลานานหลายนาที
• การเปิดข้ามหน้าด้วย URL Hash (#page=820) ไม่ทำงานบนมือถือ
⚡ นวัตกรรม Pre-rendered Image Pipeline (build-images.cjs)
• เรนเดอร์เฉพาะหน้าที่เกี่ยวข้องเป็นภาพ PNG ความคมชัดสูงล่วงหน้า (Build-time)
• กำหนด Viewport Scale 1.5 ทำให้ตัวอักษรและเส้นสายวงจรคมชัดระดับเวกเตอร์
• ประมวลผลแบบแบ่งกลุ่ม (Chunked 30 หน้า) ป้องกันหน่วยความจำ RAM เต็ม
• ขนาดไฟล์ลดเหลือเพียง 150–250 KB ต่อหน้า (ประหยัดแบนด์วิดท์ลงกว่า 99.89%)
• แสดงผลได้ทันทีในเวลา < 0.5 วินาที แม้อยู่ในจุดอับสัญญาณ Wi-Fi
ตัวชี้วัดประสิทธิภาพ (Metrics) | เปิดไฟล์ PDF ต้นฉบับ | Pre-rendered Image Pipeline | ผลการปรับปรุง (Improvement)
ปริมาณข้อมูลดาวน์โหลดต่อหน้า | 235.8 MB (ทั้งเล่ม) | 150 - 250 KB (เฉพาะหน้า) | ประหยัดลง 99.89%
ระยะเวลาโหลดเพื่อดูวงจร | 15 - 45 วินาที (หรือค้าง) | < 0.5 วินาที (ทันที) | เร็วขึ้นกว่า 30-90 เท่า
การใช้ RAM บนสมาร์ตโฟน | 1,500 - 2,100 MB (เสี่ยงหลุด) | < 80 MB (เสถียร 100%) | ประหยัด RAM ลง 96.19%

## Slide 8
07. SYSTEM DEMONSTRATION
การสาธิตระบบและส่วนต่อประสานผู้ใช้ (User Interface)
INTEQC I/O Finder | สหกิจศึกษารอบที่ 2 (Final Presentation) — แผนก Automation บจก. อินเทคค์ โกลบอล
🔍 หน้าค้นหาหลัก (Search Home)
• In-Memory Autocomplete Engine: ดัชนีขนาด 300 KB โหลดขึ้น RAM เบราว์เซอร์ล่วงหน้า พิมพ์ปุ๊บคำแนะนำ 8 อันดับแรกแสดงขึ้นทันทีในเวลา < 0.05 วินาที • Multi-criteria Search Support: ค้นหาได้ทั้งรหัสเครื่องจักร (V6.4_2), ชื่ออุปกรณ์ (Fan, Conveyor), หรือรหัสที่อยู่ PLC Address (I206.6, Q660.6) • Multi-Location Filter Tabs: ปุ่มเลือกกรองพื้นที่: All Towers, Premixer, Tower 2 P1, Tower 2 P2, Tower 3 • Cabinet Directory Browse Mode: โหมดเลือกดูตามตู้คอนโทรล 66 ตู้ สำหรับช่างที่ไม่ทราบรหัสเครื่องจักร
📱 หน้าแสดงผลแบบแยกส่วน (Machine Split View)
• Two-Panel Split Layout: ฝั่งซ้ายแสดงตารางจุดต่อสายไฟ (I/O Points Table) ฝั่งขวาแสดงภาพแบบแปลนวงจรไฟฟ้าคู่ขนานกัน • Quick-Access Multi-Schematic Pills: ปุ่มลัดสลับดูผังวงจรกำลังที่ตู้ MCC และวงจรควบคุมที่ตู้ LCB ได้ในคลิกเดียว • Interactive Canvas Tools: รองรับการซูม (Zoom In/Out), การคลิกลากเลื่อนภาพ (Drag to Pan), และการใช้นิ้วถ่างขยายบนหน้าจอมือถือ (Pinch-to-Zoom) • Client-side Excel Export & Mobile Toggle: ปุ่มส่งออกข้อมูลสายไฟเป็นไฟล์ .xlsx และแท็บสลับดูแบบเต็มจอบนสมาร์ตโฟน

## Slide 9
08. PERFORMANCE EVALUATION
ผลการทดสอบประสิทธิภาพเชิงปริมาณและการตรวจสอบระบบ
INTEQC I/O Finder | สหกิจศึกษารอบที่ 2 (Final Presentation) — แผนก Automation บจก. อินเทคค์ โกลบอล
มิติการประเมิน (Performance Dimensions) | วิธีการเดิม (Manual Documents) | ระบบ INTEQC I/O Finder | ผลสัมฤทธิ์ (Impact Achieved)
ระยะเวลาค้นหาตำแหน่งวงจรต่อ 1 อุปกรณ์ | 5 – 10 นาที (เฉลี่ย 420 วินาที) | < 2 วินาที (เฉลี่ย 1.5 วินาที) | ลดเวลาลง 99.64%
ปริมาณข้อมูลดาวน์โหลดบนสมาร์ตโฟน | 235.8 MB (ไฟล์ PDF ทั้งเล่ม) | 150 – 250 KB (เฉพาะหน้า) | ประหยัดเน็ต 99.89%
การใช้หน่วยความจำ RAM เบราว์เซอร์มือถือ | 1,500 – 2,100 MB (เสี่ยง Crash) | < 80 MB (เสถียร 100%) | ประหยัด RAM ลง 96.19%
อัตราการเกิดข้อผิดพลาดไฟล์สูญหาย (404) | ไม่สามารถระบุพิกัดได้ | 0 ไฟล์ (จาก 7,437 แผ่น) | สมบูรณ์ 100% (Zero 404s)
มาตรฐานภาษาข้อความบนหน้าจอผู้ใช้ | ภาษาจีนล้วนใน Tower 2 | ภาษาอังกฤษมาตรฐาน 100% | ขจัดอุปสรรคทางภาษา 100%
🛡️ การตรวจสอบสุขภาพระบบ (System Health Audit)
ผ่านการรันสคริปต์ system-audit.cjs ตรวจสอบความถูกต้องของฐานข้อมูล 8,091 จุด:
• ไม่พบข้อผิดพลาดไฟล์ภาพสูญหาย (Missing Files = 0 จาก 7,437 แผ่น)
• ไม่พบตัวอักษรภาษาจีนตกค้างในชื่ออุปกรณ์และหน้าบ้าน (Chinese Chars = 0)
👥 การทดสอบการใช้งานจริงหน้างาน (Field UAT Testing)
ทดสอบร่วมกับช่างเทคนิคแผนก Automation ณ ตู้ควบคุมชั้น 4 และ 6 ของ Tower 3:
• สุ่มตรวจเช็กจุดต่อสายจริงหน้าตู้ 50 จุด พบตำแหน่งขั้วต่อสายไฟตรงกับระบบ 100%
• เปิดดูภาพแบบแปลนในจุดอับสัญญาณได้ลื่นไหล ไม่พบอาการเบราว์เซอร์ค้าง

## Slide 10
09. INDUSTRIAL IMPACT
ประโยชน์และผลกระทบเชิงวิศวกรรมต่อโรงงาน Inteqc Global
INTEQC I/O Finder | สหกิจศึกษารอบที่ 2 (Final Presentation) — แผนก Automation บจก. อินเทคค์ โกลบอล
⏱️ ลด Downtime และ MTTR
ลดระยะเวลาเฉลี่ยในการกู้คืนระบบ (Mean Time to Repair) เมื่อเครื่องจักรหยุดชะงัก ช่างสามารถตรวจหาตำแหน่งสายไฟและเปิดวงจรได้ทันทีในเวลาไม่ถึง 2 วินาที
🛡️ เพิ่มความปลอดภัยและความแม่นยำ
ระบุขั้วต่อสายไฟ (Terminal Pin) และชื่อตู้ควบคุมได้อย่างแม่นยำ ลดความเสี่ยงจากการใช้มัลติมิเตอร์จิ้มวัดสัญญาณผิดขั้ว และป้องกันความเสียหายต่อโมดูล PLC
🏢 ยกระดับสู่ระบบดิจิทัล (Digital Transformation)
เปลี่ยนผ่านจากการเปิดเอกสารกระดาษและไฟล์ PDF กระจัดกระจาย สู่ระบบฐานข้อมูลแบบรวมศูนย์ที่เป็นมาตรฐานสากลภาษาอังกฤษ ขจัดปัญหาด้านภาษาจีน
📈 สถาปัตยกรรมพร้อมขยายผลในอนาคต (Extensible)
ระบบถูกออกแบบให้รองรับ Multi-Location ทำให้โรงงานสามารถนำเข้าข้อมูลของ Tower 1, โซนไซโล (Silo), และระบบรับวัตถุดิบ (Intake 2) ในอนาคตได้อย่างง่ายดาย

## Slide 11
10. STUDENT REFLECTION
สิ่งที่นักศึกษาได้เรียนรู้และสรุปผลสหกิจศึกษา
INTEQC I/O Finder | สหกิจศึกษารอบที่ 2 (Final Presentation) — แผนก Automation บจก. อินเทคค์ โกลบอล
1. ด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและระบบควบคุม (Automation Hardware)
• เข้าใจโครงสร้างตู้ควบคุมอุตสาหกรรมจริง: MCC, PLC Cabinet, LCB, RCB และสวิตช์เกียร์
• ทักษะการอ่านและวิเคราะห์แบบแปลนวงจรไฟฟ้ามาตรฐานสากล (IEC Schematics)
• การเชื่อมโยงทางกายภาพระหว่างขั้วต่อสายไฟ (Terminal Blocks) กับโมดูล PLC (DI/DO/AI/AO)
• เข้าใจข้อจำกัดและสภาวะแวดล้อมจริงในโรงงานอุตสาหกรรม (ฝุ่น, ความชื้น, จุดอับสัญญาณ)
2. ด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์และการแก้ปัญหา (Software Engineering)
• การพัฒนา Full-Stack Application ด้วย Next.js 16 (App Router) และ React 19
• การสร้าง Automated Data Pipeline ด้วย Node.js เพื่อจัดการข้อมูลดิบขนาดใหญ่
• การแก้ปัญหาเชิงสถาปัตยกรรม (Performance Optimization: Pre-rendered Image Pipeline)
• การใช้ Git Version Control ในการทำงานอย่างเป็นระบบและปลอดภัย
3. ด้านทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่น (Professional Soft Skills)
• การทำงานร่วมกับทีมวิศวกรอาวุโสและช่างเทคนิคหน้างานเพื่อเก็บรวบรวม Requirement จริง
• การสื่อสารและรับฟัง Feedback เพื่อปรับปรุงระบบให้ตอบโจทย์ผู้ใช้งานหน้างานสูงสุด
• การจัดทำเอกสารส่งมอบงาน (User Manual, Developer Guide)

## Slide 12
THANK YOU
ขอขอบคุณคณะกรรมการและอาจารย์นิเทศทุกท่าน
ระบบสืบค้นข้อมูล I/O และแบบแปลนตู้วงจรไฟฟ้าควบคุมการผลิต (INTEQC I/O Finder)
บริษัท อินเทคค์ โกลบอล จำกัด (แผนก Automation) | มหาวิทยาลัยศิลปากร
QUESTION & ANSWER (Q&A)
พร้อมสำหรับการตอบข้อซักถามและสาธิตการทำงานจริงของระบบ (Live Demonstration)